安庆分公司安〔2020〕8号

中国石油化工股份有限公司安庆分公司储运部航煤储罐扩容改造项目竣工环境保护验收意见

# 储运部、发展规划部、安全环保部：

2020年9月19日，中国石油化工股份有限公司安庆分公司在安庆市组织召开了中国石油化工股份有限公司安庆分公司储运部航煤储罐扩容改造项目竣工环境保护验收会议，会议成立了以中国石油化工股份有限公司安庆分公司（建设单位）、阜阳三达环境检测有限公司（验收单位）、江苏博悦环保科技有限公司（环评单位）、中石化南京工程有限公司（施工单位）、安徽万纬工程管理有限责任公司（监理单位）、安徽实华工程技术股份有限公司（设计单位）、技术专家等组成的验收工作组。与会代表查看了项目现场及周边环境，根据《中国石油化工股份有限公司安庆分公司储运部航煤储罐扩容改造项目竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

中国石油化工股份有限公司安庆分公司储运部航煤储罐扩容改造项目位于安庆分公司厂区内，项目占地面积5850平方米，主要在徐家畈二十五罐区预留罐位新建2台12000m³航煤储罐，配套设置机泵、管线等辅助工程。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2019年在安庆市发展和改革委员会完成备案（备案号：2019-340803-25-03-010016）。2019年6月，江苏博悦环保科技有限公司完成项目环评报告表编制；2019年6月30号，安庆市生态环境局以宜环建函〔2019〕57号对项目环评文件予以批复。项目于2019年7月开工建设，2020年3月工程建设竣工，4月开始调试工作。

# （三）投资情况

# 工程实际总投资2863.19万元，其中环保投资270万元，占实际总投资的9.43%。

# （四）验收范围

本次验收范围为储运部航煤储罐扩容改造项目及其配套的环境保护设施和环境保护措施。

# 二、工程变动情况

项目建设过程中未发生重大变动

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目依托现有罐区废水收集系统和厂区污水处理系统，按照“清污分流、污污分治”原则对废水进行收集治理，罐区污水罐收集储罐切水和清罐废水，罐区污水池收集初期雨水，废水通过提升泵排往厂区污水处理场含油系列进行处理，经处理合格后回用。后期雨水通过雨污切换阀切入老区雨水监控池，经监控合格后排入长江。

（二）废气

# 项目废气主要为储罐大小呼吸废气无组织废气，污染物主要为非甲烷总烃。项目采用内浮顶储罐存储方式，降低航煤储罐无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为各种泵类设备，通过选用低噪声设备，加设减震基础、距离衰减等措施。

（四）固体废物

项目固体废物主要为清罐油泥、隔油废渣。清罐油泥、隔油废渣均为危险废物，收集后依托暂存厂内1500m2的危废临时贮存设施暂存，定期交由有资质公司处置。

- 其他环境保护措施

1．环境风险防范措施

项目落实事故污水“三级防控”措施，依托现有罐区事故污水收集处理系统。

安庆分公司于2019年6月对突发环境事件应急预案进行了修订，2019年7月22日上报安庆市生态环境局备案。2020年3月储运部编制了项目突发环境事件应急处置卡。

2．地下水防治措施

项目罐区四周建设有1m高围堰，储罐底部、围堰内地面及污水管线均按照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT 50934-2013）要求进行防渗设计和施工。

四、环境保护设施调试效果

# （一）环保设施处理效率

# 1．废水处理设施

# 根据验收监测期间废气监测结果，含油污水处理系统进出口COD处理效率为90.0%，NH3-N处理效率为98.7%，总氮处理效率为73.5%。

# （二）污染物排放情况

# 1．废气

# 无组织排放：验收监测期间厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃最大值分别为0.133mg/m3、1.49mg/m3，罐区无组织非甲烷总烃最大值为1.69mg/3。

# 2．验收监测期间，污水总排口COD最大检测值为25mg/m3，氨氮最大检测值为1.37mg/m3，石油类最大检测值为0.16mg/m3，总氮最大检测值为22.5mg/m3。

# 3．厂界噪声

验收监测期间，厂界昼、夜噪声监测最大值分别为58dB(A）、48dB(A）。

- 工程建设对环境的影响

1．环境空气

监测结果表明：本项目无组织废气满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015)中表5的标准限值要求。

2．地表水

监测结果表明：本项目废水各污染因子排放均满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015)、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015)、《合成氨工艺水污染物排放标准》（GB13458-2013)三个排放标准的直接排放限值中的最严限值的要求。

3．地下水

监测结果表明：地下水监测因子连续两天监测的数据均符合地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准数值，石油类连续两天监测的数据均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准要求。

4．声环境质量

监测结果表明：厂界噪声监测点昼夜两日监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类的标准限值。

5．固废

项目产生的固废均委托有资质的专业公司处置。

# 六、验收结论

验收工作组经现场检查，审阅有关资料，结合环境监测结果，本项目基本落实了项目环评及批复要求，各项污染防治措施落实到位，污染物排放满足国家标准要求；企业环境管理制度健全，编制了突发环境事件应急预案；不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中不允许提出验收合格意见的九种情况。项目竣工环境保护验收合格。

# 七、后续要求

1．加强对污染治理设施的维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

2．按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，做好危险废物的暂存、处理处置工作。

3．强化环境风险防范意识，定期开展应急演练，提供应对突发环境事件的能力。

# 八、验收人员信息

本项目竣工环境保护验收工作组成员见附件。

安庆分公司

2020年9月28日

附件：

竣工环境保护验收工作组成员签到表

抄送：公司领导，安全总监、副总师，大观区生态环境局，安庆市生态

环境局，安庆市环境监察支队。

办公室                                　2020年9月28日印发