安庆分公司安〔2020〕9号

中石化安庆分公司ⅠⅡ硫磺回收装置增设烟气后碱洗流程项目竣工环境保护验收意见

# 炼油二部、发展规划部、安全环保部：

# 2020年9月19日，中国石油化工股份有限公司安庆分公司在安庆市组织召开了中石化安庆分公司ⅠⅡ硫磺回收装置增设烟气后碱洗流程项目竣工环境保护验收会议，会议成立了以中国石油化工股份有限公司安庆分公司（建设单位）、合肥至信环境监测有限公司（验收单位）、安徽省柏瑞环保科技咨询有限公司（环评单位）、镇海石化工程股份有限公司（设计单位）、安徽省工业设备安装有限公司（施工单位）、安徽万纬工程管理有限责任公司（监理单位）、技术专家等组成的验收工作组。与会代表查看了项目现场及周边环境，根据《中国石油化工股份有限公司安庆分公司ⅠⅡ硫磺回收装置增设烟气后碱洗流程项目竣工环境保护验收监测报告表》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

中国石油化工股份有限公司安庆分公司ⅠⅡ硫磺回收装置增设烟气后碱洗流程项目位于安庆分公司厂区Ⅱ硫磺回收装置内，项目占地面积210平方米，新增后碱洗脱硫装置，采用ZPEC钠法脱硫技术，将两套硫磺尾气合并经过碱洗脱除SO2后通过脱硫塔顶部的排气筒排放，排气筒高度为60m，配套设置机泵、管线等辅助工程。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2019年在安庆市发展和改革委员会完成备案（备案号：2019-340803-25-03-019565）。2019年10月，安徽省柏瑞环保科技咨询有限公司完成项目环评报告表编制；2019年11月28号，安庆市生态环境局以宜环建函[2019]133号对项目环评文件予以批复。项目于2019年11月开工建设，2020年5月工程建设竣工，6月开始调试工作。

# （三）投资情况

# 本项目为环保治理改造项目，工程实际总投资1849.21万元，其中环保投资1849.21万元，占实际总投资的100%。

# （四）验收范围

本次验收范围为ⅠⅡ硫磺回收装置增设烟气后碱洗流程项目及其配套的环境保护设施和环境保护措施。

# 二、工程变动情况

项目建设过程中未发生重大变动

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目依托现有装置废水收集系统和厂区污水处理系统，按照“清污分流、污污分治”原则对废水进行收集治理，脱硫废水依托III催化裂化装置脱硫废水预处理系统处理后排入污水处理场。

（二）废气

# 项目废气主要为I II硫磺回收装置尾气经本项目新增碱洗塔处理后的尾气，主要污染物为SO2。

（三）噪声

本项目噪声源主要为各种泵类设备，通过选用低噪声设备，加设减震基础、距离衰减等措施。

（四）固体废物

项目无固体废物产生。

- 其他环境保护措施

1．环境风险防范措施

本项目为二氧化硫减排的环保技术改造项目，废水依托现有装置区域事故污水收集处理系统。

安庆分公司于2019年6月对突发环境事件应急预案进行了修订，2019年7月22日上报安庆市生态环境局备案。2020年6月炼油二部编制了本项目突发环境事件应急处置预案。

2．地下水防治措施

项目改造区域为一般防渗区域，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GBT 50934-2013）要求进行防渗设计和施工。

四、环境保护设施调试效果

# （一）环保设施处理效率

# 1．废水处理设施

# 根据验收监测期间废气监测结果，含油污水处理系统进出口COD处理效率为90.0%，NH3-N处理效率为98.7%，总氮处理效率为73.5%。

# （二）污染物排放情况

# 1．废气

# 无组织排放：验收监测期间厂界无组织颗粒物最大值为0.18mg/m3、非甲烷总烃最大值为1.23mg/m3、硫化氢最大值为0.003mg/m3，氨最大值为0.07mg/m3。

# 有组织废气排放：验收监测期间，I 、II硫磺装置碱洗塔尾气SO2最大值检测值为8mg/m3。

# 2．废水

# 验收监测期间，污水总排口COD最大检测值为31mg/m3，氨氮最大检测值为0.54mg/m3，石油类最大检测值为0.03mg/m3。

# 3．厂界噪声

验收监测期间，厂界昼、夜噪声监测最大值分别为58dB(A）、48dB(A）。

（三）在线烟气CEMS比对

# 通过在线CEMS表比对检测，SO2在线监测数据与人工比对数据绝对误差最大值为10.97mg/m3，绝对误差不超过±6μmol/mol(17mg/m3)。

五、工程建设对环境的影响

1．环境空气

监测结果表明：本项目无组织废气颗粒物和非甲烷总烃满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015)中表5的标准限值要求，硫化氢和氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求。

2．有组织废气

监测结果表明：本项目有组织废气满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015)中表4的特别排放限值要求。

3．地表水

监测结果表明：本项目废水各污染因子排放均满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015)、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015)、《合成氨工艺水污染物排放标准》（GB13458-2013)三个排放标准的直接排放限值中的最严限值的要求。

4．声环境质量

监测结果表明：厂界噪声监测点昼夜两日监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类的标准限值。

5．在线分析仪表比对

在线烟气分析仪满足《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监技术规范》(HJ 75-2017)等规范相关验收要求。

# 六、验收结论

验收工作组经现场检查，审阅有关资料，结合环境监测结果，本项目基本落实了项目环评及批复要求，各项污染防治措施落实到位，污染物排放满足国家标准要求；企业环境管理制度健全，编制了突发环境事件应急预案；不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中不允许提出验收合格意见的九种情况。项目竣工环境保护验收合格。

# 七、后续要求

1．加强对污染治理设施的维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

2．加强在线表的维护，确保在线表运行符合有关规范要求。

# 八、验收人员信息

本项目竣工环境保护验收工作组成员见附件。

安庆分公司

2020年9月28日

附件

附件：竣工环境保护验收工作组成员签到表

抄送：公司领导，安全总监、公司副总师，大观区生态环境局，安庆市

生态环境局，安庆市环境监察支队

办公室                                　2020年9月28日印发